Exercicis amb cicle de Hess:

Observació: El càlcul directe de l'entalpia no es compatible amb les reaccions parcials necessàries per fer el problema: Cal fer els canvis adequats de les reaccions en paral·lel als canvis d'entalpia..

VALENCIA 2011 SEPTIEMBRE
PROBLEMA 1.- En una fábrica de cemento se requiere aportar al horno 3.300 kJ por cada Kg de
cemento producido. La energía se obtiene por combustión del gas metano, CH4, con oxígeno del aire de acuerdo con la reacción no ajustada: CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (l). Calcula:
a) La cantidad de gas metano consumido, en Kg, para obtener 1.000 Kg de cemento.
b) La cantidad de aire, en metros cúbicos, medido a 1 atmósfera de presión y 25 ºC necesarios para la combustión completa del metano del apartado anterior.
DATOS: Ar (C) = 12 u; Ar (H) = 1 u; Ar (O) = 16 u; R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1; aire = 21 % O2;ΔHof [CH4 (g)] = – 74,8 kJ · mol–1; ΔHof [CO2 (g)] = – 393,5 kJ · mol–1; ΔHof [H2O (l)] = – 285,8 kJ ·mol–1.Resultado: a) 59,36 Kg de CH4; b) 906, 6 m3 de aire.
Murcia junio 2011
PROBLEMA 6.- Teniendo en cuenta las siguientes ecuaciones termoquímicas:
(1) CO (g) + 1/2 O2 (g) → CO2 (g) ΔH = – 283,0 KJ
(2) CH3OH (g) + 3/2 O2 (g) → CO2(g) + 2 H2O (l) ΔH = – 764,4 kJ
(3) H2 (g) + 1/2 O2 (g) → H2O (l) ΔH = – 285,8 KJ
a) Calcule la variación de entalpía de la reacción de síntesis de metanol:
CO (g) + 2 H2 (g) → CH3OH (g).
b) Determine la cantidad de calor puesta en juego en la síntesis de 1 Kg de metanol, ¿Es un proceso endotérmico?
c) ¿Cuál será el signo de ΔS para la reacción de síntesis de metanol? ¿Será espontánea a cualquier temperatura? Resultado: a) ΔH = – 90,2 kJ; b) – 2.818,75 kJ; c) ΔS < 0; No.
Catalunya 2011-2012, serie 3 juny
5. El gas natural és un dels combustibles fòssils més utilitzats a les llars per a la calefacciói per a cuinar. La composició d’aquest combustible varia lleugerament depenent
de quin n’és l’origen; el que consumim al nostre país prové d’Algèria i conté més del 90 % en volum de metà. Observeu el diagrama i contesteu les qüestions següents:
Diagrama d’entalpies de la combustió del metà
a) Escriviu l’equació del procés de vaporització de l’aigua i calculeu-ne l’entalpia estàndard, expressada en kJmol–1.
b) Per a muntar un petit negoci de restauració, calen diàriament 7,5×104 kJ d’energia en forma de calor. Quin volum d’aire, mesurat a 1,0 bar i 25 °C, es necessita cada dia en la combustió del metà per a obtenir aquesta quantitat d’energia? Suposeu que la combustió es produeix a pressió constant (condicions estàndard) i s’obté aigua en estat líquid.
DADES: Constant dels gasos ideals: R= 8,31 ×10–2 barLK–1mol–1
Composició de l’aire (% en volum): 78,08 % N2; 20,95% O2; 0,93% Ar; 0,04 % altres